## Slide 1: 互联网体系结构初识
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
前言
  课程基本信息
  实验工具和参考文献
  实验设计
互联网体系结构初识
  互联网体系结构
  互联网性能

## Slide 3: 课程基本信息
计算机网络（研讨课）
  是计算机网络课程的辅助、补充和扩展
  通过实验等手段，认识：
    什么是计算机网络（互联网）
    如何构建一个完整的计算机网络系统
课程设置
  3次讲解（6课时）+ 14次实验（28课时）+ 3次学生报告（6课时）
考核方式
  实验报告

## Slide 4: 分数构成
每次实验满分计10分
  实验总成绩：
  机动加分：课堂表现
实验报告迟交怎么办？
Chart: Score
 | 10 | 10 | 6 | 6

## Slide 5: 课程设置

## Slide 6: 实验工具与参考文献
实验环境
  环境：VirtualBox + Ubuntu 16.04 (18.04)
  工具： MiniNet、Wireshark
  编程、脚本语言： C、Python 、 Linux Shell
学术论文
  ACM SIGCOMM、 ACM HotNets 、ACM IMC 、 USENIX NSDI、ACM CoNEXT、IEEE ICNP

## Slide 7: 提纲
前言
  课程基本信息
  参考文献和实验工具
  研讨/实验设计
互联网体系结构初识
  互联网体系结构
  互联网性能

## Slide 8: 什么是网络？
网络是计算的“管道”？
几乎所有与计算相关的领域都以网络为基础
  分布式计算
  云计算
  大数据
  物联网
  智慧城市
  。。。
网络是计算的核心支撑！

## Slide 9: 网络 -> 万物互联 -> 智慧万物
Smart Health
Smart Watch
Smart Car
Smart City
Smart TV
Smart Home
Smart Industry

## Slide 10: 网络不是已经很成熟了么？
网络一直在演进中
  底层基础设施越来越多样化
  上层应用越来越丰富
  对网络的要求越来越高
1980s
Tahoe
DECbit
WFQ
1990s
RED
ECN
Reno
Vegas
SACK
FACK
2000s
Westwood
H-TCP
S-TCP
BIC
Cubic
Fast
Compound
XCP
RCP
PRR
TLP
PCC
Remy
Halfback
BBR
RACK
DCTCP
CoDel
PDQ
pFabric
2010s
端节点优化
网络内优化
以网络传输机制为例

## Slide 11: 计算机网络领域的研究方法
构建系统
  先系统，后理论
  例子：ARPAnet、TCP性能理论模型 [van Jacobson 1988]
网络测量
  互联网是人造的、分布式的、异构的
  网络特征难以直接刻画，需要通过网络测量等手段认知
  例子：互联网流量的自相似特征 [Leland 1993]

## Slide 12: 互联网体系结构
命名/地址空间
  如何标识一个网络通信节点？
系统设计
  互联网系统是如何设计的？
协议层次
  互联网协议，协议间的关系

## Slide 13: 名字/地址空间
如何标识一个网络通信节点？
  标识是固定的，还是变动的？
    （固定：www.baidu.com；变动：159.226.39.22）
  标识是扁平化的，还是层次化的？
    （扁平（不可分割）：02:42:6b:a7:7c:ef；层次： www.baidu.com ）
  标识是全局的，还是局部的？
    （全局：159.226.39.22；局部：10.21.2.23）

## Slide 14: 名字 or 地址？
WiFi
3G/LTE
使用名字还是地址标识？
  如果使用名字的话，如何告知对方将数据发送到自己所在的位置
  如果使用地址，在移动到新的位置后，如何证明你是原来通信的节点？

## Slide 15: 互联网系统的名字/地址空间
互联网有三个不同层次的名字/地址空间
层次化的IP地址空间
扁平化的MAC地址空间
层次化的域名空间
举例：www.ict.ac.cn，具有易读性，层次化命名，递归解析，端节点可见
举例：159.226.97.84，层次化编址，固定长度，计算机易处理，互联网可见
举例：08:00:27:b4:1c:a7，扁平化编址，固定长度，在局域网可见
DNS解析，将域名映射成IP地址
ARP解析，查找IP地址对应的下一跳MAC地址

## Slide 16: 互联网系统设计
互联网的核心是消息分发和信息共享
三个核心部件 [Koponen 2011]：
  网络编程接口：对上层应用提供统一的调用接口
  报文传递：将报文从一个端节点传送到另一个端节点
  网络安全：网络体系结构内在安全

## Slide 17: 网络程序接口
BSD Socket API
  不是为每个应用程序定义接口，而是提供最基本的通信功能
  对上层提供统一的调用接口，支持丰富的上层应用开发
BSD Socket API
socket(domain, type, proto); close(sockfd); bind(sockfd, addr, addrlen);
Datagram
sendto(sockfd, buf, len, flags, dest_addr, addrlen); recvfrom(sockfd, &buf, len, flags, src_addr, &addrlen);
Stream
accept(sockfd, addr, &addrlen); connect(sockfd, addr, addrlen); send(sockfd, buf, len, flags); recv(sockfd, &buf, len, flags);

## Slide 18: 编程示例
int sockfd, n;
char buffer[1024];
const char *req = "GET /\r\n";
struct hostent *server;
struct sockaddr_in serv_addr;
server = gethostbyname("www.ucas.ac.cn");
serv_addr.sin_family = AF_INET;
bcopy(server->h_addr, &serv_addr.sin_addr.s_addr, server->h_length);
serv_addr.sin_port = htons(80);
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
connect(sockfd,(struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
send(sockfd, req, strlen(req), 0);
while ((n = recv(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0)) > 0)
fwrite(buffer, 1, n, stdout);
close(sockfd);
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>

## Slide 19: 报文传递
报文传递：将报文从一个端节点传送到另一个端节点
报文传递
确定端节点到端节点的传输路径
将报文按照确定好的路径进行传送
组网与网络互连
数据传输
组网与网络互连
  动态的维护网络互连
  保证端到端数据可达
数据传输
  连接管理
  可靠传输
  流量控制
  拥塞控制

## Slide 20: 组网与网络互联
直连网络
网络互联
自治域系统
互联网

## Slide 21: 组网
网络中通常包含冗余链路，形成图状网络，提升健壮性
  如果直接转发，会形成环路
  使用最小生成树(Minimum Spanning Tree)算法，计算生成对应的最小代价的树状转发拓扑
  每个交换机节点保存到所有其它节点(MAC地址)的转出端口映射关系
S5
S3
S7
S2
S1
S6
S4
S5
S3
S7
S2
S1
S6
S4
1
2
3
4
5
Dest Addr | Port
S2 | 1
S3 | 1
S4 | 4
S5 | 2
S6 | 5
S7 | 3
S1的转发数据库 (示例)

## Slide 22: 网络互联
网络路由用于连接不同的网络
  网络路由算法确定一个从源网络到目的网络的路径
  相比于直连网络中的按MAC地址查询转发，基于IP地址的路由/转发机制具有更好聚合性，能够适用于互联网规模
Dest Net | Cost | Next Hop
A |  | 
B |  | 
C |  | 
D |  | 
E |  | 
F |  | 
0 A
2 E
6 E
2 E
1 E
3 E
A
B
E
F
C
D
4
9
1
1
3
1
2
6
Source
0
1
2
3
2
6
A的转发表

## Slide 23: 数据传输
网络互连提供了端到端的数据通路
  无连接的、尽最大努力交付（best-effort delivery）的数据报服务
数据传输
  传输控制机制：可靠、高效、公平的将数据沿路径从一端传到另一端

## Slide 24: 传输控制机制
传输控制机制的设计目标：
  高效利用网络资源
  节点间公平分享网络资源
  收敛速度快
设计一个互联网规模的分布式传输机制是非常难的
  幸运的是，TCP基本实现上述目标，且稳定运行了30年
用户1传输速率 X1
用户2传输速率 X2
公平线
效率线
最优分配点

## Slide 25: 互联网体系结构层次模型
应用层
传输层
网络层
数据链路层
TCP/IP
  占据了互联网流量的90%以上
  最初作为一个协议设计，后分成两个[RFC791 & RFC793]
  互联网初期还有其他竞争者
成千上万种应用协议
  大都基于Socket API开发，只需端节点支持
  将TCP/IP作为数据载体，在之上定义自己的通信格式
多种数据链路层协议
  Ethernet、WiFi、Cellular Network
  只需要直连网络内部实现，与网络外部无关

## Slide 26: 网络安全
网络安全
  网络协议的安全性
    指具体某个网络协议设计中存在的安全问题
    例如，SSL/TLS再协商问题
  系统实现的安全性
    指网络系统、协议栈实现中存在的漏洞等安全问题
    例如，缓冲区溢出
  体系结构的安全性
    指现有网络体系结构中广泛存在的分布式拒绝服务攻击 (DDoS, Distributed Denial-of-Service)
    DDoS攻击是现有网络体系结构与生俱来的安全问题

## Slide 27: 网络安全示例
DNSPod服务器宕机导致的大规模DDoS攻击
DNS lookups
DDoS
DDoS
China Telecom
Baofeng Users
DNSPod.com

## Slide 28: 如何缓解DDoS问题？
利用缓存等技术，对服务请求进行聚合，拉近用户与资源的距离 [Zhang 2010]
Shut Up Message
New Request
域间实现Shut Up Message机制，被攻击者发送该消息，通知对方停止发送服务请求 [Koponen 2011]

## Slide 29: 互联网传输性能
传输性能是互联网最核心的指标
  有时网络系统设计为了性能会忽略安全等其他指标
传输性能，既决定了用户体验，同时也影响了企业营收
 | 延迟 | 结果
Amazon | +100ms | -1.0% 营收额
Bing | +500ms | -1.2% 营收额
Google | +400ms | -0.7% 搜索量

## Slide 30: 互联网性能指标
不同应用有不同的性能指标
不同层关注不同的性能指标
缓冲、码率、卡顿
流完成时间
吞吐率
延迟
吞吐率/延迟
。。。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
QoE (Quality of Experience): 如上，与用户感受相关
吞吐率、延迟、完成时间，。。。
QoS (Quality of Service): 网络延迟、丢包、延迟抖动，。。。

## Slide 31: 传输性能与用户参与度
视频传输性能对用户观看的影响 [Dobrian 2011]

## Slide 32: 理想性能模型
光速网络(Networking at the Speed of Light)性能模型
文件大小: K
网络可用带宽: B
光纤传播时延: L = 0.6*C
理想性能
  T = K / (B * L)
实际性能
  T’ = (10 ~ 100) * T
[www.telegeography.com]

## Slide 33: 传输性能的例子
ping www.thesaurus.com
  IP地址： 184.50.87.107，RTT：40毫秒
wget http://www.thesaurus.com/
  文件大小：52KB，用时：0.6秒
性能比较
  源、目的节点间的距离不超过100KM，直线光纤的往返时延不超过1毫秒
  按光速网络模型计算，时延性能相差40倍，传输性能相差600倍

## Slide 34: 网络延迟
网络延迟 = 传播时延 + 发送延迟 + 队列延迟
传播时延 := 传播距离 / (0.6 x 光速)
  传播距离通常大于地理距离
发送延迟 := 数据从端节点进入到传输介质所需要的时间
  发送端设备的发送延迟最多可达4秒 [Guo 2016]
队列延迟 := 队列长度 / 处理速度
  网络中间设备为了减少丢包而增大Buffer，造成了队列延迟增大，该问题叫做BufferBloat [Gettys 2011]

## Slide 35: Android/Linux设备的发送延迟
[Guo 2016]

## Slide 36: 队列延迟引起的BufferBloat问题
移动数据网络中的BufferBloat问题 [Jiang 2012]
Internet边缘网络的RTT分布 [Allman 2013]
移动网络的BufferBloat问题比固网中更严重
  移动网络为了达到QoS要求，在基站部署了大量的buffer
BufferBloat问题具有瞬时性
  不会一直存在；一旦发生，对网络传输性能影响非常大
  BufferBloat通常对延迟敏感的流（例如，Web搜索）影响非常大，对以吞吐率为目标的流（例如，大文件下载）影响不大

## Slide 37: Buffer与传输性能
给定带宽和延迟，端节点单位时间内可发送的数据是固定的
  BDP = Bw * Delay
  发送方单位时间内发送的数据叫做在途数据量（inflight）
  Inflight值在合理范围内，才能同时获得高吞吐率与低延迟 [Cardwell 2016]

## Slide 38: 吞吐率与流完成时间
为什么吞吐率不能刻画所有应用的性能？[Dukkipati 2006]
  传输控制协议TCP使用慢启动机制探测可用网络带宽
  对于较小的传输文件，在未探测到可用带宽上限时传输已经结束
  Log2(K / 3pkts) * RTT vs K/B * RTT

## Slide 39: TCP传输的性能问题
现有TCP的传输控制策略过于保守
  拥塞避免：判断网络拥塞后，发送速率减半
  快速重传：后发的数据包先收到确认，判断网络丢包
吞吐率 (Mbps)
丢包率(%)
Chart: 
| 1E-4 | 1E-3 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10
RTT=2ms | 75 | 23 | 15 | 9 | 7 | 6
RTT=10ms | 20 | 13 | 7 | 5 | 3.5 | 3
RTT=50ms | 8 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 3
Chart: 时间(s)
timeout
timeout
timeout
TCP在不同网络环境的吞吐率
TCP丢包恢复效率的例子

## Slide 40: 传输中的其它开销
数据传输前的流程
  DNS解析：将域名解析到特定的IP地址，通常花费1个RTT
  TCP三次握手：建立连接，需要花费1个RTT
pc1.cs.ucas.ac.cn
dns.cs.ucas.ac.cn
dns.ucas.ac.cn
root DNS Server
TLD DNS server
dns.baidu.com
1
2
9
10
3
4
5
6
7
8
递归查询
迭代查询
Server
Client
SYN: SeqC
SYN: SeqS
ACK: SeqC+1
ACK: SeqS+1

## Slide 41: 现实网络中的传输性能
Total time (24.6x) = DNS resolution (5.4x) + TCP handshake (3.2x) + TCP transfer (8.7x)
[Singla 2014]

## Slide 42: 总结
互联网是一个分层设计的分布式网络系统
  现有体系结构模型不是一蹴而就，而是逐渐演化来的
网络测量，是互联网研究领域的重要工作
  是认识互联网的有效途径
  是性能分析、诊断、资源调度、网络规划的重要前提
互联网传输性能至关重要
  决定了用户体验，影响服务营收
  受很多因素影响，有较大的改进空间

## Slide 43: 参考文献
[Allman 2013] M. Allman, “Comments on Bufferbloat”, ACM SIGCOMM CCR 2013
[Cardwell 2016] N. Cardwell et al., “BBR: Congestion-Based Congestion Control Measuring bottleneck bandwidth and round-trip propagation time”, ACM Queue 2016
[Dobrian 2011] F. Dobrian et al., “Understanding the Impact of Video Quality on User Engagement”, ACM SIGCOMM 2011
[Dukkipati 2006] N. Dukkipati et al., “Why Flow-Completion Time is the Right Metric for Congestion Control”, ACM SIGCOMM CCR, 2006
[Gettys 2011] J. Gettys et al., “Bufferbloat: Dark Buffers in the Internet”, ACM Queue 2011
[Guo 2016] Y. Guo et al., “Understanding On-device Bufferbloat For Cellular Upload”, ACM IMC 2016
[Jiang 2012] H. Jiang et al., “Tackling Bufferbloat in 3G/4G Networks”, ACM IMC 2012
[Koponen 2011] T. Koponen et al., “Architecting for Innovation”, ACM SIGCOMM CCR 2011
[Leland 1993] W. Leland et al., “On the self-similar nature of Ethernet traffic”, ACM SIGCOMM 1993
[Singla 2014] A. Singla et al., “The internet at the speed of light”, ACM HotNets 2014
[van Jacobson 1988] van Jacobson, “Congestion Avoidance and Control”, ACM SIGCOMM 1988
[Zhang 2010] L. Zhang et al., “Named Data Networking”, Tech Report, 2010